Miniestação meteorológica
Relatório 6
Para dimensionar o sistema de alimentação energético, é necessário primeiramente saber a quantidade de energia disponível diariamente ao sistema solar. Para isso, é necessário saber a média da quantidade de horas de sol pleno diária no local (Rio Verde) e pelo site da CRESESB é de 5,19kW/m2dia.
Após isso, é preciso saber quanto o Arduino e seus componentes gastarão. Primeiramente usarei a fórmula da potência, combinado a informações obtidas no relatório 03 para descobrir a potência individual que cada equipamento gasta, para somar todas e encontrar a potência final.
P = i * v
Onde:
P = potência elétrica (W);
i = corrente máxima (A) e
v = diferença de potencial (V)
Equipamento	Potência	Corrente
DHT-22	9mw	1,5mA
Reed Switch	160mW	32mA
LDR 5 mm	7,5mW	1,5mA
LCD1602 + I2C (LCM 1602)	1,2 W	27,5mA
Módulo SD Card	7,5mW	200mA
RTC DS1307	7,5mW	1,5mA
Arduino Nano	228mW	19mA
Total	1,619 W	283mA

Multiplicando esse valor encontrado pela quantidade de horas diárias que o equipamento trabalhará (24 h), é possível obter o valor de 41,79 Wh/dia e 6,792 Ah/dia na tensão de 5 V.

Subtraindo as horas do dia pelas horas de sol pleno, temos que as horas sem sol pleno são de 24-5 = 19 h. Dividindo a quantidade de Wh/dia necessária ao Arduino pela quantidade de horas de sol pleno por dia, com o painel tendo 75% de rendimento, temos que: 41,79/(5,19*0,75) = 10,73 Wp. Multiplicando a quantidade de carga necessária ao Arduino, pela quantidade de horas que o sistema funcionará sem sol pleno, temos: 283mA * 19 h = 5,377 Ah/dia. Para que o painel tenha capacidade de manter a carga diária necessária ao funcionamento do Arduino, ele deverá ter tensão de fornecimento de: 6,792/(5,19*0,75) = 1,74 A.
Com isso, precisaremos de um painel de especificações mínimas, 11 Wp e 1,74 A e uma bateria com capacidade de armazenamento de 5,377 Ah/dia. Para facilitar encontrar os materiais, seria bom encontrar bateria e painel de 9 V. Caso não seja possível um painel de 9 V, será necessário um conversor DC/DC de 9 V.
O circuito deverá ser montado da seguinte forma. Dessa maneira, o painel alimentará tanto o Arduino quanto a bateria.

Os materiais necessários são:
- Painel solar de 12 Wp, 9 V e 2A ou associações que cumpram esse quesito;
- Bateria recarregável de 9 V e 5,377 Ah/dia;
- Diodo 1n4007;
- Capacitor de 100μF e 16 V;
- Conector bateria-circuito;
- Indicador de capacidade da bateria;